TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

k podlimitní veřejné zakázce s názvem

Pořízení nákladního automobilu 4 x 4 včetně kontejnerové nástavby, sypače a radlice

Systémové číslo VZ: P18V00000074

Zadavatel:	Technické služby Trutnov s.r.o.

sídlem:	Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO:	25968084

zastoupen:	Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem

1. Nákladní automobil včetně kontejnerové nástavby

- Motor -  max. výkon do 150 kW (207 PS) při 2 300 rpm

- Spojka - jednokotoučová disková suchá, hydraulicky ovládaná s pneumatickým posilovačem

- Převodovka – řazení plně synchronizované

- Přídavná převodovka – řazení vzduchově ovládané

- Hydraulika - přídavná komunální hydraulika (ovládání přední radlice a sypače vozovek)

- Pérování - Přední i zadní půleliptickými parabolickými pery

- Rozvory – N do 3 400 mm, L do 3 900 mm

- Brzdy - plně pneumatický systém, vysoušeč vzduchu. Přední brzdy - diskové. Zadní brzdy - diskové. Parkovací brzda - pružinová, působící na kola ZN. Motorová brzda

- Řízení - hydraulické

- Pneu - přední záběrové, zadní záběrové

- Celková hmotnost vozidla / maximální hmotnost vozidla v soupravě

Varianty

celková hmotnost podvozku

- Max hmotnost soupravy, nebrzděný přívěs do 11900 kg

- Max hmotnost soupravy, přívěs s nájezdovou brzdou do 12740 kg

- Max hmotnost soupravy, přívěs s průběžnou brzdou do 15490 kg

- Max výška rámu včetně nástavby do 1101 mm

- Elektrický systém

12 V zásuvka, 2 x USB  (3,1 A), zapalovač, měnič napětí 24/12 V

Přídavná světelná rampa s majákem

- Přední upínací deska na sněhovou radlici kompatibilní se současnou technikou - zadavatelem používaný typ radlice: Hydrac L 2701 HS

- Nástavba – pro jednoramenný nosič kontejneru o výkonu 8 t, pro kontejnerové vany 3800 mm, kompatibilní se zadavatelem používanými kontejnerovými vanami výrobce Kovovýroba Michalis Kačaras.

2. Sypač

Násypka posypového materiálu o objemu 2,0 m3 a výše pokud to dovolí maximální zatížení vozidla. Ovládání posypu řešit jako automatické v závislosti na rychlosti pojezdu. Sypač vybavit o zkrápění solankou a další výbavu pro práci v noci. Pohon sypače řešit od pohonu automobilu. Provedení antikorozní úprava. Čechrací zařízení.

3. Sněhová radlice

Čelní sněhová radlice určená k odstraňování souvislé sněhové vrstvy až do výše 400 mm. Konstrukční řešení - odpružení segmentů radlice a boční kopírování nerovností vozovky. Pracovní šířka sněhové radlice od 2,9 m.

Hydraulické přetáčení – vpravo, vlevo.

Výbava sněhové radlice pro práci v noci.