TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

k podlimitní veřejné zakázce s názvem

Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy

Systémové číslo VZ: P18V00000118

Zadavatel:	město Trutnov

sídlem:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČO:	00278360

zastoupen:	Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Obchodní firma/název/jméno a příjmení:			…………………….

IČ:			…………………….

Sídlo:			…………………….

Bydliště a místo podnikání:			…………………….

Účastník vyplní níže obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby a v tabulce uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Minimální technické parametry elektrické rolby na úpravu ledové plochy“ tak, že ve sloupci „Tento požadavek splňujeme“ doplní ANO nebo NE.

Obchodní název a typ nabízené rolby:			………………………

Výrobce nabízené rolby:			………………………

| Minimální technické parametry elektrické rolby na úpravu ledové plochy | Tento požadavek * splňujeme (ANO/NE) |
| --- | --- |
| Nový funkční stroj na úpravu ledové plochy na elektrický pohon včetně nabíjecí stanice, rok výroby 2018 |  |
| Rolba je ve standardním provedení opatřena min. celkovým nátěrem |  |
| Maximální hmotnost stroje s vodou 5 700 kg |  |
| Elektrický pohon, trakční baterie min. 720 Ah, dobrá přístupnost a snadná výměna |  |
| Bezkartáčové pohonné elektromotory na střídavý proud |  |
| Indikátor aktuálního stavu nabití baterie |  |
| Pojezd rolby – max. dva elektrické motory, celkový výkon min. 17,5 kW, střídavý proud, mechanický přenos hnací síly od hnacího elektromotoru |  |
| Nabíječka od dodavatele baterií, která zajistí plné nabití 100% do 8 hodin |  |
| Zásobník na sníh o obsahu min. 3,5 m3 komprimovaného sněhu |  |
| Mechanický ukazatel hladiny vody v hlavní nádrži |  |
| Zásobník na vodu s obsahem min. 900 litrů s nekorodujícího materiálu |  |
| Hoblovací nůž v celku, vyrobený z kvalitní ocele, o délce min. 1 900 mm a max. 2 134 mm |  |
| Hoblovací nůž uchycen v suportu (držáku nože) pevně pomocí šroubů |  |
| Rádius otočení max. 4,5 m – dáno poloměrem mantinelů na zimním stadionu |  |
| Pneumatiky s protismykovými hroty včetně rezervního kola |  |
| Systém zastavení šneků při zvednutí suportu |  |
| Pohon 4x4 |  |
| Mechanická parkovací brzda |  |
| Posilovač řízení |  |
| Plynulé (mechanické) nastavení hloubky řezu nože |  |
| Integrované hydraulické ometací koště |  |
| Mechanický ořezávač bez rotačních elementů (ne fréza) |  |
| 2 ks předních světel |  |
| 1 ks zadní světlomet |  |
| Systém předzalití hlubokých vrypů s funkcí bezztrátového systému mycí vody |  |
| 4 ks originálních hoblovacích nožů |  |
| 2 ks originálních utěrek (hadrů za suport) |  |
| Sada základního nářadí |  |
| Zajištění záručního a pozáručního servisu v místě dodání do 6 hodin od nahlášení vady nebo poruchy |  |
| Zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od protokolárního převzetí rolby a příslušenství |  |
| Zajištění náhradní rolby v době záručního a pozáručního servisu do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, v době záručního servisu bude náhradní rolba poskytnuta bezplatně |  |
| Záruka 36 měsíců na rolbu a 24 měsíců na baterii |  |
| Doba dodání rolby max. 80 dnů od podpisu kupní smlouvy |  |

Součástí dodávky je rovněž:

- doprava do místa plnění

- řádné uvedení do provozu

- zaškolení obsluhy v místě plnění

- předání veškeré dokumentace: dodací list, technický list, záruční a servisní knížku, návod na obsluhu a údržbu ve dvojím vyhotovení v českém jazyce, záruční podmínky, katalog náhradních dílů.

Záruční a Pozáruční servis:

- zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od protokolárního převzetí rolby a příslušenství,

- zajištění záručního a pozáručního servisu v místě dodání stroje do 6 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, prováděného odborným servisním střediskem autorizovaným výrobcem stroje,

- zajištění náhradní rolby v době záručního a pozáručního servisu do 24 hodin od nahlášení vady nebo poruchy, v době záručního servisu bude náhradní rolba poskytnuta bezplatně. Náhradní rolba bude s minimálními parametry jako dodané zboží.

Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé, a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.

V ……………………. dne ……………

…………………….

(obchodní firma/název právnické osoby)

(jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu), (funkce osoby oprávněné k podpisu)

* Poznámka

V případě, že uchazečem nabízené plnění nesplní všechny výše uvedené požadavky – technické parametry, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Zájemce musí na vyžádání zadavatele doložit pravdivost uváděných parametrů originální technickou dokumentací výrobce či jiným doložitelným a ověřitelným způsobem. Pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené zadavatelem, bude též ze zadávacího řízení vyloučen.

Osoby zapsané v obchodním rejstříku uvedou svou obchodní firmu, právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvedou svůj název, fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvedou své jméno a příjmení.

Sídlo uvádějí jen právnické osoby.

Bydliště a místo podnikání uvádějí jen fyzické osoby.

Doporučená podoba podpisové kolonky pro dodavatele, který je právnickou osobou. (Je-li dodavatelem fyzická osoba, stačí uvést jen její jméno a příjmení.)