Technická specifikacE dodávky

k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem

Nákup multifunkčního nosiče nářadí

Systémové číslo zakázky: P23V00000056

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.

sídlem:	Úpická 469, 541 01 Trutnov

IČ:	25968700

DIČ:	CZ25968700

zastoupen:	Ing. Jaroslavem Semerákem, jednatelem

Předmětem této veřejné zakázky a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je dodání multifunkčního nosiče nářadí kategorie SS s celkovou hmotností do 7.500 kg pro ŘP sk. T, nebo C.

Nabízený multifunkční nosič musí být nový, nebo předváděcí s rokem výroby 2020 a novější s maximálním nájezdem do 7.000 km a musí splňovat normy podle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.

Požadované technické parametry:

Motor

-        vznětový motor splňující limit min. EURO 6 s bezúdržbovým filtrem pevných částic

-        výkon motoru minimálně 110 kW

- 	kroutící moment min. 350 Nm

-        palivová nádrž s minimálním objemem 50 l a uzamykatelná

-        nádrž na AdBlue s objemem min. 20 l

Kabina

-        bezpečná kabina s integrovaným ROPS ocelovým rámem zpevněná ocelovými plochami a výplněmi mimo okna

-        přístrojový panel, ovládací prvky a interiér kabiny v odolném provedení

-        výhled z kabiny strmě před sebe na čelní nářadí, prosklené dveře včetně spodní části s výhledem k obrubníkům

-        multifunkční řadící páka – ergonomické ovládání připojeného nářadí a řazení urychlující pracovní operace

-        horní pracovní LED osvětlení na kabině, nezvyšující výšku vozidla

- 	výstražný maják oranžové barvy

-        hydraulicky sklopná kabina

-        teplovodní vytápění

-        automatické denní svícení

-	vyhřívané čelní sklo

-	vyhřívaná zpětná zrcátka

-	rádio s BT handsfree

- 	odpružené sedadlo řidiče

-	barva komunální oranžová RAL2011

Podvozek a pohon

-        torzně tuhá konstrukce umožňující dlouhodobé zatížení s nosností na rám min.

4.000 kg

-        robustní uzavřený rám z bezešvé oceli pro bezproblémový provoz vozidla při vysokém zatížení i po nezpevněných površích

-        brzdy – kotoučové na všech kolech se systémem ABS

-        mechanické převodovka, minimálně 10 + 2 rychlostí

-        maximální rychlost vozidla minimálně 90 Km/hod.

-        plazivé rychlosti – nejnižší rychlost maximálně 0,6 km/hod.

-        tuhé nápravy pro náročný provoz a minimální opotřebení

-	pohon 6x4, kola zadní nápravy natáčecí pro zkrácení poloměru otáčení

-	tažné zařízení koule 3.500 kg

Hydraulika

-        min. 1 hydraulické pracovní čerpadlo pro pohon nářadí

-	hydraulický výkon čerpadla min. 55 l/min

-        čelní upínací zařízení s hydraulickým zvedáním a plovoucí polohou

-        hydraulické bezokapové rychlospojky pro pohyb nářadím min. 6 ks

-        ovládání z řadící páky

-        výkon chladiče oleje min. 25 kW

Rozměry

-        rozvor kol 1. až 3. nápravy od 3.300 mm do 3.400 mm

-        maximální průjezdná šířka vozu se sklopenými zpětnými zrcátky max. 1.800 mm

-        celková výška maximálně 2.250 mm (bez majáku)

Nástavba: Hákový nosič kontejnerů

-        nosnost min. 3.500 kg

-        hmotnost max. 600 kg

-        výška háku 1.000 mm

-        rozteč podélných nosníků 1.060 mm

-        hydraulické válce se zámky

Kontejner velkoobjemový 4 ks

- Výška háku 1.000 mm, rozteč lyžin 1.060 mm

- Délka 2.800 mm, šířka 1.700 mm

- Výška bočnic 1.500 mm, bočnice dělené, sklopné v polovině

- Zadní vrata dvoukřídlá

- Háčky na uchycení plachty či sítě

- Rolny mazané prům. min 200 mm

- Síla plechů podlaha min. 3 mm, boční stěny 2 mm

Kontejner klanicový 1 ks

- Výška háku 1.000 mm, rozteč lyžin 1.060 mm

- Délka 3.200 mm, šířka 1.700 mm

- Výška bočnic 550 mm

- Bočnice odnímatelné, zadní vrata dvoukřídlá

- Klanice na kulatinu 3 ks na každé straně

- Úchyty klanic uvnitř bočnic, případně z vnější strany

- Výška klanic 1.000 mm

- 6 vázacích ok v podlaze

- Rolny mazané prům. min 200 mm

- Síla plechů podlaha min. 3 mm, boční stěny 2 mm