TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

Nákup osobního automobilu pro Městskou policii Trutnov

Systémové číslo VZ: P24V00000033

Zadavatel:	Město Trutnov

sídlem:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

IČO:	00278360

zastoupen:	Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

Níže uvedené údaje jsou požadavky, které dodávaný osobní automobil musí splňovat. Účastníci ve své nabídce toto splnění vyznačí ve sloupci „splněno“.

Požadované provedení:

splněno ANO - NE*

| požadavek na výkon nebo funkci – popis | specifikace parametru | nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/ |
| --- | --- | --- |
| Specifikace vozidla: |  |  |
| Karosérie 5dveřový SUV | ANO |  |
| Vozidlo určené pro přepravu 5 osob | ANO |  |
| Motor, hybridní (elektro-benzín tzv. full hybrid) | kombinovaný výkon hybridního pohonu min. 140 kW |  |
| Zdvihový objem motoru | minimálně 2.0 litru |  |
| Bílá barva | ANO |  |
| Čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce | ANO |  |
| Automatická převodovka s plynule měnitelným převodem | ANO |  |
| Pohon všech kol |  |  |
| Přední a zadní parkovací senzory | ANO |  |
| Zadní parkovací kamera | ANO |  |
| Objem nákladového prostoru kufru | minimálně 500 l |  |
| Automatická klimatizace | ANO |  |
| Autorádio | ANO |  |
| Dělící mříž do zavazadlového prostoru | ANO |  |
| Omyvatelné potahy zadních sedadel | ANO |  |
| Plastová vana do zavazadlového prostoru | ANO |  |
| Gumové koberečky | ANO |  |
| Prahové lišty | ANO |  |
| Povinná výbava dle vyhlášky MD, č. 341/2014 Sb. | ANO |  |
| Polepy vozidla dle vyhlášky MV pro městskou policii č. 418/2008, a v odpovídajícím formátu stávajících vozidel Městské policie Trutnov, určených k trvalému plnění úkolů obecní policie | ANO |  |
| Montáž radiostanice | dodá objednatel |  |
| Montáž palubních kamer | dodá objednatel |  |
| Majáková technika dle patné normy a níže uvedených specifikací | ANO |  |
| Specifikace majákové techniky: |  |  |
| nezávislé napájení všech komponent majákové techniky (tzn. samostatný elektrický okruh s baterií včetně vlastního dobíjení), ideálně umístěný v podlaze kufru vozidla, | ANO |  |
| modrá světelná souprava (rampa) umístěná na střeše vozidla | ANO |  |
| součástí modré světelné soupravy na střeše vozidla bude minimálně 6 světel modré barvy | (2x vpřed, 2x vzad, 2x šikmo vpřed, 2x šikmo vzad), |  |
| součástí modré světelné soupravy na střeše vozidla bude červené světlo s opakujícími se nápisy STOP (vpředu zrcadlové provedení, vzadu reálné provedení nápisu) | ANO |  |
| siréna | ANO |  |
| reproduktor | ANO |  |
| Vyhledávací (pátrací) světlo | ANO |  |
| modré světlo (zábleskové) integrované do přední části vozidla | minimálně 2x |  |
| modré světlo (zábleskové) integrované do zadní části vozidla, viditelných i při otevření dveří kufru, | minimálně 2x |  |
| ovládání majákové soupravy, sirény, nápisů STOP (nezávisle na sobě) a pátracího světla z interiéru vozidla | ANO |  |

V ……………………… dne ……………2024

| Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem prodejce |  |
| --- | --- |
| Podpis |  |