TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽEK PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k veřejné zakázce na dodávky s názvem

Nákup nádob na tříděný odpad Trutnov

Systémové číslo zakázky: P21V00000088

zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Technická specifikace předmětu zakázky

- minimální technické parametry popelnic na plast a papír

- Vyrobeno z polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE)

- Splňuje normu EN840, RAL GZ 951/1

- Pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku

- Víko se dvěma madly s možností otevření víka do úhlu 270°

- Možnost osadit koly do průměru 300 mm

- Vícenásobný závěs pro uchycení (min.4x)

- Materiál, z něhož jsou vyrobeny, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován

- Možnost potisku nádoby i víka termo tiskem

- Profil v přední části nádoby zajišťující stabilitu při vyprazdňování

Tříbodové uchycení víka Objem: 240 litrů, 120 litrů
Barva: černá, modré víko-papír, černá žluté víko-plast

- minimální technické parametry kontejnerů na BRKO

Navržena primárně pro účel sběru biologicky rozložitelného odpadu.

- Vyrobeno z plastu – polyetylen s vysokou hustotou (HDPE)

- Hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu

- Splňuje normu EN840, RAL GZ 951/1

- Pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na těle i víku

- Osazeno dvěma bržděnými kolečky o průměru 200mm

- Rozměry odpovídají DIN 30 700 a UNI 9260

- Odolné UV, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům

- Materiál, z něhož jsou vyrobeny, neobsahuje kadmium a může být znovu granulován

- Kontejnery jsou opatřeny větracími otvory, které umožňují dokonalé odvětrání odpadu (redukce odpadu, snížení zápachu)

Objem: 1100 ltr
Barva: Hnědá RAL 8028